СТОЙКА АКТИНОМЕТРИЧЕСКАЯ «М13-А»

ПАСПОРТ

ИРШЯ.021.000.000 ПС

Санкт-Петербург

2016 г.

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка актинометрическая М13-А (в дальнейшем – стойка) предназначена для установки актинометрических приборов типа актинометра, пиранометра и балансомера в сети гидрометеостанций УГМС и других ведомств.

# 2 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Стойка в сборе имеет высоту 2085 мм и состоит из двух частей:

неподвижной – длиной 2000 мм

и подвижной – длиной 856 мм.

Неподвижная часть сварная (Приложение А: ИРШЯ.021.000.000 СБ поз. 1 Основание) и предназначена для установки в грунт или на лёд. Имеет перьевой стабилизатор для устойчивого закрепления в грунте.

Подвижная часть стойки сварная  (Приложение А: ИРШЯ.021.000.000 СБ поз. 2  Стойка ) и может вращаться во круг оси Основания (поз.1), а так же перемещаться вдоль оси Основания (поз.1) до 400 мм для компенсации толщины снежного покрова.  Стойка предназначена  для установки актинометрических приборов.

# 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1	Высота, м					 	2,085.

3.2	Занимаемая площадь, м2 			не более 6,5.

3.3	Масса, кг						не более 30.

  - Стойка обеспечивает установку актинометрических датчиков : актинометр, пиранометр контрольный,  пиранометр рабочий,  балансомер Keep & Zonen CNR4 и приведение их по азимуту и углу места (для балансомера  Keep & Zonen CNR4). Высота установки датчиков для стойки 	в стандартном исполнении варьируется от 1500 мм до 1900 мм от уровня земли.

  - Конструкция стойки обеспечивает её исправную эксплуатацию 
	при следующих климатических условиях:

● температура воздуха, °С				минус 55…+50;

● относительная влажность воздуха, %		не более 95;

● скорость ветра в порывах, м/с			не более 50.

3.6   Средний срок службы стойки, лет		не менее 10.

# 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | № ящика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИРШЯ.021.100.000 | Основание | 1 | - |
| 2 | ИРШЯ.021.200.000 | Стойка в сборе | 1 | 1 |
| 4 | ИРШЯ.021.300.000 | Затенитель в сборе | 1 | 1 |
| 5 | ИРШЯ.021.000.000 | Держатель | 1 | 1 |
| 6 | ИРШЯ.021.000.000 | Втулка переходная | 1 | 1 |
| 7 | ИРШЯ.021.000.000 | Втулка переходная | 1 | 1 |
| 8 | ИРШЯ.021.000.000 | Держатель | 1 | 1 |
| 9 |  | Винт М6х10 ГОСТ 11075-93 | 2 | 1 |
| 10 |  | Коробка распределительная (исп.1) | 1 | 1 |
| 11 | ИРШЯ.021.000.000 ПС | Паспорт | 1 | 1 |

# 5 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1	Распаковать стойку на месте установки.

5.2	Установить Основание (поз. 1) в грунт для чего: Выбрать грунт в месте установки на глубину не менее 0,5 м. Установить Основание в грунт и уложив несколько камней на стабилизаторы присыпать грунтом, выверяя по отвесу (уровню) вертикальность установки  Основания. В связи с возможными особенностями грунта в месте установки возможно применение иных методов установки (например отсыпка камнями, бетонирование) на усмотрение пользователя обеспечивающих надежность установки Основания.

При установке Основания (поз.1) на лёд необходимо высверлить (выдолбить)  лунку. Установить Основание в лунку и уложив несколько кусков льда на стабилизаторы присыпать снегом, выверяя по отвесу (уровню) вертикальность установки  Основания. В связи с возможными особенностями, при установке на лёд возможно применение иных методов на усмотрение пользователя обеспечивающих надежность установки Основания. В случае экстренной ситуации Основание не требует обязательной эвакуации и является расходным элементом.

  - Установить Держатель (Приложение А: ИРШЯ.021.000.000 СБ поз. 4) на Основание (поз. 1) закрепив его на уровне 1,3 м от земли при помощи винта барашка.

  - Установить Стойку (поз. 2) на Основание (поз. 1) ослабив четыре винта барашка  (Приложение Б: ИРШЯ.021.200.000 СБ поз. 14).

  - Подвести Держатель (поз.4) до упора в Стойку (поз. 2) зафиксировав его винтом барашком.

  - Зафиксировать Стойку (поз. 2) винтами барашками.

  - Установить на Стойку (поз.2) Переходную втулку (поз.5) зафиксировав ее винтами (поз. 10).

  - Установить в Переходную втулку (поз. 5) Держатель (поз. 7) и зафиксировать его винтом барашком (поз. 8) .

  - Установить на Держатель (поз. 7) Затенитель (поз. 3).

  - Отрегулировать необходимое положение Вала (поз. 2) при помощи Ручки (поз. 6), Винтов (поз. 11) (Приложение Б: ИРШЯ.021.200.000 СБ).

  - Смонтировать на Стойку необходимые актинометрические приборы. В связи с разными исполнениями держателей актинометра и пиранометра допускается провести необходимые крепежные отверстия в площадке (поз. 8) (Приложение Б: ИРШЯ.021.200.000 СБ) в дополнение к штатным отверстиям на месте установки Стойки. Проведенные отверстия защитить от коррозии.

  - Ориентацию Стойки по азимуту осуществлять при ослабленных винтах барашках (Приложение Б: ИРШЯ.021.200.000 СБ поз. 14).

# 6 УХОД ЗА СТОЙКОЙ

6.1	Периодически проверять величину отклонения стойки от вертикали, 
затяжку крепежа.

6.2	Смазывать все резьбовые соединения консистентной смазкой не реже

двух раз в год.

6.3	Подкрашивать повреждённые участки лакокрасочного покрытия, предварительно очистив их от ржавчины.

# 7 ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1	Стойка должна храниться в таре изготовителя.

7.2	Хранение стойки в упакованном состоянии допускается 
в оборудованных складских помещениях при относительной влажности воздуха не выше 75% и отсутствии паров кислот и щелочей.

7.3	Стойка в упакованном виде может транспортироваться любым видом транспорта.

# 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие стойки требованиям конструкторской документации при условии соблюдения порядка хранения, транспортирования, установки и эксплуатации.

  - Гарантийный срок службы стойки один год со дня установки (ввода 
в эксплуатацию), но не более 18 месяцев со дня изготовления.

# 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Стойка актинометрическая М-13А заводской № _________ соответствует требованиям конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК: 	______________________                  _____________________

подпись				         	расшифровка подписи

# М.П.

______________________

год, месяц, число

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стойка актинометрическая М-13А заводской № ________ упакована 
ООО «ЭПМГГО» в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Упаковщик: ______________________		________________________

подпись				         	расшифровка подписи

______________________

год, месяц, число

Адрес изготовителя:	ООО "ЭПМГГО", пр. Мориса Тореза, д.68 к.2,              Санкт-Петербург, Россия.

Тел./ф: 8 (812) 426–17–06, 8 (800) 301–91–06